## Slide 1
データ活用部会
Weekly
部長報告
全体定例

## Slide 2
今年度の〇〇が開催しました。
画像
テキスト

## Slide 3
順立装置の在庫数だけを見ていていいの

## Slide 5
T403工程在庫の適正化

## Slide 6
簡単な説明
仕入先
物流センター
（西尾東物流C）
工場（安城第一工場）
受入
格納
集荷
製造
出荷
動画で説明
運転手がフォークリフトで荷下ろし、
工場内に運んでいく

## Slide 7
動画

## Slide 8
＜ありたい姿＞
工程スルーで通過情報を一元化し、モノの流れをリアルタイムで把握。リーンで安心な生産
1.見える化 … 在庫状態の正常/異常がすぐに分かり、在庫量が調整できる
2.分析する … 在庫量増減の原因が分かり、アクションが取れる
3.予兆/予測 … 1歩先の状況を予測し、最適な生産計画/指示が出せる
＜現状＞
順立装置を導入した結果、以下のような問題が発生しているが、原因がよく分かっていない
◇順立装置の在庫数が設計値に対して多かったり少なかったりする
→ 想定していない箱が順立装置内に存在する、過多が起こる
→ 必要な箱が順立装置内に存在しない、欠品が起こる
（西尾東物流センターまで箱を取りに行くこともある）
◇順立装置前の一時仮置場から箱が溢れる
→ スペースの圧迫（ここは設計値変更に伴う、かんばん数の低減で解消されている？）
今回話すテーマの課題
＜課題（DS部に相談があった内容）＞
①順立装置の在庫数の増減/異常の原因特定
②在庫量の予測
まず①を実施しています
◇理由
・異常の原因が分からないと順立装置を
導入して本当にリーンで安心な生産を
実現できるか分からない
・モデルの検討や精度向上に必要
生産革新推進部の目指す姿

## Slide 9
数値上異常に見える現象の原因を一つ一つ
◇順立装置の在庫数が設計値に対して多かったり少なかったりする
→ 想定していない箱が順立装置内に存在する、過多が起こる
→ 必要な箱が順立装置内に存在しない、欠品が起こる
◇順立装置前の一時仮置場から箱が溢れる
→ スペースの圧迫（ここは設計値変更に伴う、かんばん数の低減で解消されている？）

## Slide 10
スケジュール

## Slide 11
順立装置内の在庫数は入出庫の変動で決まる。入出庫の変動要因から分析を進める
課題に対する分析のアプローチ
 | 入庫 | 出庫
いつ | モノが届いたタイミング | 指令があったタイミング
誰が | 作業者 ロボット | 作業者 順立装置
どのように | ①トラックピッド荷下ろし ②順立装置前に一時仮置場き ③入庫 | ①指令のあった箱の中で早く出庫できる箱を出庫する（先入れ先出しにはならない） ②コンベアから流れてきた箱を台車に載せる
その他 | ・トラックは定刻通りではない ・トラックの荷量と発着の実績がデータで取れていない ・運ばれてきたモノをすべて入庫できていないため（毎便で入庫作業をやり切れていない） | ・後工程引き取りのため、生産が止まらなければ一定の間隔で出庫される。 ・欠品によって生産が停止することもある
入庫のタイミングのズレの原因を調べる
出庫のタイミングのズレの原因を調べる

## Slide 12
データ可視化：数値上異常に見える（設計と実績に差がある）ところの確認
要因分析：数値上異常に見えるところの原因を調べる
データ解析のフロー
①定常的な在庫異常
②過渡的な在庫異常
特定の時間帯における在庫増減の傾向がないか調べる
ポイント
納入回数が1回なら、1日に1回だけ入庫があるはず。1日2回以上入庫があるのはおかしい
日毎に変動する異常がないか調べる

## Slide 13
各LTを
データ可視化
お昼長い
ここを手掛かりに分析を進める

## Slide 14
◇分析
①入庫基準滞留時間を定義：工場到着予定時刻＋入庫作業時間
入庫作業時間 = 荷下ろし60分+一時仮置きから入庫200分=4.3H （参考：生革部さんの入庫変動原因調査より）
②各便で入庫基準滞留時間に入る割合と入らない割合を計算
◇入庫作業フロー
入庫タイミングのズレを調べる
トラック運転手がフォークリフトで荷下ろし、
一時仮置き場まで運んでおく

## Slide 15
◇結果
・お昼過ぎに納入されたものの8割は、入庫基準時間内に入庫できていない
→◇なぜ？
昼勤と夜勤の切り替わりの時間（17:30〜22:00）で入庫作業が行われていないから
（設計値超過分の約0.18日=4.3時間が昼勤夜勤の切り替わりの時間とほぼ一致）
→ 残業が無い場合、3便で届いたものは4便到着まで入庫されない
・すべての便で入庫作業を基準時間内でやり切れていない。
特に、納入（検収）されるかんばん数が多い時間帯ほど、入庫作業を基準時間内でやり切れていない傾向
→ かんばんが多いほどLTが伸びるか？次ページで詳細分析❶
入庫タイミングのズレを調べる（結果は赤文字、次ページの分析は青）
４便直後（夜勤前）の順立前
※9月データ、月～土曜の朝までに納入と回収があったかんばんを対象
検収日時範囲をもとにどの便に乗るか定義
深夜はLTが短い
その結果、これに繋がる？
0.15日=3.6H
次ページで詳細分析❷
工場到着時刻（計画）＋4.3Hの間を入庫基準滞留時間とする
入庫基準外は早着の場合も含まれる

## Slide 16
◇調べたいこと
かんばん数が多いほどLTが伸びるか
◇分析方法
ある時間帯の“納入かんばん数”と“検収入庫LTの設計値超過率”の関係を調べる（除外：3便と4便）
詳細分析❶ （結果は赤文字、次ページの分析は青）
検収入庫LTの設計値超過率
ある時間帯の納入かんばん数（=検収日時範囲の検収かんばん数）
相関係数：0.37
9/12の1便：ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀなど部品が2日以上留置
◇結果
・かんばん数と作業時間はやや相関がある
・１便と2便は納入量にばらつきがある
→◇相関が高くない理由
・複雑に要因が絡んでいる → 次ページ検証
かんばん数
トラックの到着
入庫作業
LT
ネットワーク図イメージ
？？
この考えは安易。。

## Slide 17
◇目的
LTが伸びるのが、「トラックの遅れが原因なのか」それとも「入庫作業の遅れ」が原因なのかを調べる
かんばん数が多い
┠物流C内の搬送作業に時間がかかる → トラックが遅れる？
┗入庫作業に時間がかかる
◇分析方法
詳細分析❷
アイデア
入庫数の山がどこにあるかで早着遅着なのか判断する
黄色：工場到着日時前の１時間
青：入庫基準滞留時間
赤：入庫基準滞留時間外
入
庫
数

## Slide 18
◇結果
想定と異なる結果。便毎にピーク位置が違う（毎回
・1便と6便は工場到着日時の1時間前から1時間後までの入庫が多い。
→早着が多い？早着が多いため、LTが短くなっていた可能性がある
・4便と5便は工場到着日時の1-2時間後から入庫が多い。荷下ろしが1時間だとすると正常。

## Slide 19
トラック早着
入庫滞留時間
入庫滞留時間外
入庫早
入庫早
入庫早

## Slide 20
◇目的
・深夜はLTが短い理由
→要因が複雑に絡んでいるので
トラックの早着が原因か入庫作業が早いことが原因か特定する
詳細分析❷

## Slide 21
◇テーマ
かんばん数が多いほど、作業に時間がかかる（物流C内の搬送作業/工場内の入庫作業に時間がかかる）
◇結果
ある日ある便の”荷量”と”検収入庫LTの設計値超過率”の関係（除外：3便と4便）
詳細分析
検収入庫LTの設計値超過率
荷量（=検収日時範囲の検収かんばん数とする、荷量の推測値）
相関係数：0.37
9/12の1便：ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀなど部品が2日以上留置
・一度に800箱以上届くと、設計値内で
入庫までやりきれない
→ ◇要因
①箱数を減らす
②ロボットの能力向上
③仕入先のダイヤを見直す
④西尾東のダイヤを見直す
◇相関が高くない理由
・別要因がある（投入の順番が決まっていない）
注意）
左の結果は、便分かれの可能性もある
例：トラックのキャパの問題で1便で運ばれるものが
1便と2便で運ばれるなど

## Slide 22
かんばん数が多いため、入庫作業に時間がかかる/入庫されず一時仮置場で留置（=設計値を超過する）
→ 欠品が起こりやすい
投入の順番が決まっていない
→ 優先すべき品番から投入できていない
いらない品番を入れて過多
いる品番を投入できずに欠品
影響分析

## Slide 23
分析の粒度

## Slide 24
◇仮説
入庫されずに、一時仮置場で留置されている
◇検証

## Slide 25
 | 傾向 | 理由 | 影響
増加パターン | 納入数＜入庫数 | ？ | 
増加パターン | 日量数＜納入数 | ・計画よりも多い箱が納入されている | 
増加パターン | 日量数＞組立数 |  | 
減少パターン | 納入数＞入庫数 | ？ | 
減少パターン | 日量数＞納入数 | ・計画よりも少ない箱が納入されている | 

## Slide 26
 | 傾向 | 理由 | 影響
 | 納入数＜入庫数 | ？ | 
増加パターン | 日量数＜納入数 | ・計画よりも多い箱が納入されている | 

## Slide 27
検収～入庫 |  |  | 
入庫～出庫 |  |  | 
出庫～回収 |  |  | 

## Slide 28
①納入は朝昼に多い
➁朝昼に納入されたものは工場到着直後に入庫されていない
➂優先度が高いものから入庫されていない
データから分かったこと

## Slide 29
年度内スケジュール
 | 2/6 | 2/13 | 2/20 | 2/27 | 3/6 | 3/13 | 3/20 | 3/27
データ確認 |  |  |  |  |  |  |  | 
ユニット分け |  |  |  |  |  |  |  | 
データ分析 |  |  |  |  |  |  |  | 
消費量予測 |  |  |  |  |  |  |  | 
課題確認 |  |  |  |  |  |  |  | 
年度内目標
現状のデータで予測可能か検討し、課題を抽出する
来年度
予測アルゴリズムを作成・実装する
 | 4月 | ５月 | ６月
システム検討 |  |  | 
実装 |  |  | 

## Slide 31
検収入庫LTの分析
パターン①は
1便に間に合う時間帯
入庫が1便～2便の後まで時間帯に入るか
次の便で届く可能性はあるが、次の次の便で届く可能性は薄い。その場合、仮置き場にある（田中さん）
納入が集中してかんばん数が多い時間帯と一致
仮置き場に置かれてから後で入庫する割合
西尾東出発時刻
要望
条件の時間見直す
報告時
条件を簡潔に説明
すると、次の話が

## Slide 32
検収入庫LTを
設計値で割ったもの
検収入庫LTを
設計値で割ったもの
収容数が小さく
日量数（箱）も小さい品番が設計値を超える度合が大きい
収容数が小さく
日量数（箱）も小さい品番がこっちにも存在
優先的に入庫すべきものから入庫できていない現象を表している？
収容数が多くて日量数が小さいもの（今必要でないもの）を後まわしにできていない
→仮置き場でモノが多いから
１対１対で対応
順立装置の在庫
おおもとのなにとむすびついたのか
どこまで掘り下げてて完了とするのかここがわかるといい

## Slide 33
工場到着から実際に入庫するまで60分程度かかるかもしれないですが、早着などを考慮して、工場到着日時＝入庫開始時間にしてます
荷下ろし60分＋トラック輸送30分=90分
次の便で届く可能性も考慮して、終わりは次の便の到着時間＋2時間（決め打ち）
ここの割合が大きい＝
一度仮置き場に置いてから入庫の割合が大きい
■前提
検収から一定の時間（7時間～）経てから入庫したものは、一度仮置き場におかれてから入庫したもの
■この結果から見えること
納入が多い時間帯に納入されたものは
仮置き場で滞留する割合が大きい
■提案？
納入の時間帯をずらす？
★かんばんが多いと、LTが長い
→かんばんが多くて、
優先すべき品番から入庫できていない