## Slide 1
目次

## Slide 2
1. 取り組む課題
異常の種類 | 対応
欠品 | 欠品の原因は8割が仕入先要因なので、優先度を落としています
過多 | 順立装置前の一時仮置き場でモノが溢れている。その原因が分からないため、優先度上げて取り組みます
過多の種類 | 対応
一時的（かんばん単位） | 突発的な在庫異常は「一時仮置き場でモノが溢れる」に大きく寄与しないと考えているので、優先度を落としています
長期的（1週間～月単位） | 長期的な在庫異常が「一時仮置き場でモノが溢れる」の要因になりうるので、優先度上げて取り組みべきだと考えています
長期的な在庫過多を防ぐことを課題と設定しています

## Slide 3
分析開発を、次の２ステップで進めます。
2. 分析開発の進め方
STEP2：AIモデルの開発
STEP1（AIモデル開発のための）データ分析
目的設定
仮説立て
データ分析
目標設定
モデル設計
モデル評価
システム開発
その“要因”に対する改善施策を実施したい
施策を実施するために 必要なAIモデルを開発する
取り組み概要
・モデルや手法の選定
・○○の異常を検知するモデル開発
在庫の異常に関わる “要因”を推定する
取り組み概要
・仮説を設定し検証する
・データを網羅的に分析する
在庫が異常になっている要因を推定したい
「一時仮置場でモノが溢れる」に関わる変数（説明変数）の探索
（要因を絞りこむことで、モデルで何を当てるのか、限られたデータからどうモデルを開発することができるのか検討します）
◇今までの分析を通してのモデルのイメージ（仮）
簡単なインプット（計画の情報など）によって、
問題（一時仮置場の状況/過多リスク）を予測定量化するモデル
※機械学習よりシミュレーションが近いかもしれないです
①主要因を特定できる、影響度の高い要因が分かるケース
例：特定した主要因を直接当てるモデル（特化した方が精度がいい）
②主要因を特定できない、色々な要因が絡んでいるケース
例：問題自体を予測定量化するモデル（今回はこちらが該当）
使うシーンの設定やモデルの定式化

## Slide 4
3. 目標
実績LT（中央値）を設計値に近づける（設計値以下）にすることをゴールと考えています
検収～入庫LT
実績LTが設計値を超えている異常がある
出庫～回収LT
実績LTが設計値を超えていないので優先度を落としています
異常があるのでここから分析しています
入庫～出庫LT
設計値を修正する前なので優先度を落としています
上を達成するシナリオに必要なモデルを作ります
実績：1.13
（設計値1とする）
実績：0.91
（設計値1とする）
各品番の実績LTの中央値（9月）
中央値

## Slide 5
◇結果
「一時仮置き場でモノが溢れる（検収入庫LTが大きくなる）」に関わる変数は
・昼勤夜勤の交代時間（残業）の有無
・ある時間帯の納入かんばん数（仕入れ先のダイヤと設計かんばん数の組み合わせで決定される）
◇分析
４便直後（夜勤前）の順立前
※かんばん数は9月の合計枚数、月～土曜の朝までに納入と回収があったかんばんを対象
検収日時範囲をもとに
どの便に乗るか定義
工場到着時刻（計画）＋4.3Hの間を入庫基準滞留時間（荷下ろしから入庫まで作業時間）と設定 → 入庫基準滞留時間外は仮置場のモノに繋がると過程
仕入先
物流C
入庫滞留時間
入庫基準滞留時間を定義し、その時間に入るかんばんの割合を便ごとに計算
4. 分析

## Slide 6
◇開発について
分析の結果より、労働時間や納入数が一時仮置場の滞留に繋がることが確認できた。
今後の活動として、以下のようなモデルを開発することを検討しています
◇今後の進め方について
・相談事：分析開発をスピードアップするために、外部の企業と協力した活動を考えています。
プログラミングなど技術的なところを支援してもらう
5. 開発、今後の進め方について
時間
順立装置前の混雑度
シミュレーションモデルor
機械学習orルールベース
計画の情報
（労働時間、納入数など）
設計の情報
（LT、ダイヤ、人ロボットの能力など）
モデルに反映
input
ouput
計画踏まえての仮置場の姿を予測

## Slide 8
Aisapo+cafe20231024
★各中央値のデータを安田さんに見せる
◇山内さん田中さんから指摘があったこと
モデルを作ってくれるという想定でこちらは考えているので、
モデルを作るのが難しい/モデルを作らないのであればそれを言って欲しい。
対応できるものは対応うる
原因を絞らないとモデルを作れない
ある程度シボリコンデカラ原因を特定してモデル
ビックデータでない
条件を入れてOKかNGか
こういう変数がからんでいます
これを適正できます
納入をこれくらう分散させれば、そこに沿った組み合わせアクションをとった
しゅんかんてきな在庫の過多がわかっってなにがうれしい
改善に繋がる道筋を作らないと
変動すると言われて生産計画も帰れない
在庫の過多を抑制できる
瞬間的に出しても対応できない
ラインの設計時
計画変更時に危ない
納入スケジュールに
生産変動して、どれくらい昼に周遊tっ輸するかリスク原因「
納入時間、生産数が分かれば、どこにどれくらい集中できるか
理想曲線
どれくらい集中すると在庫過多になるか
昼に集中するから、交代時間にい繋がるから。
入庫する速度
それ上で計算して、
原因を作れないとモデルを作れない
なぜできないのか（相関がない、層別できない）
もしモデルを作るなら、具体的にどういうデータが必要なのか
何を充てるモデルなのか？
欠品は仕入先要因なのでそれはいい。
検知していいことあるの？
そんなに頻繁に問題が起こるのか
一番最初で
突発の過多で怒らない
突発方向の分析をしていない
過多をやってほしいと言われた、モデル、ルールベース作成
これ以上になると在庫過多になりやすいモデル。
定常的な過多
データの分析を始めました
進め方はこうです
定常的な過多については
中央値が0になる活動にしたいです
今の進め方は問題が多い検収入庫を見ています
ゴール設定を明確にしたいです。
開発、外も含めて分析したいです
何を
アウトプットが笹岡の成長
異常を検知したい
分析の結果をまず出して欲しい
仮説通りのか、事実ベースで伝えて欲しい
ここまでが限界ですを教えてほしい。
苦労していることが分からない。。決め打ちしてるように聞こえるからどこで悩んでいるか確認してほしい
トラックの実績を取れている
VARIN

## Slide 9
T403モノの流れ：簡単な説明
A
仕入先
（約50社）
物流センター
（西尾東物流C）
B
C
D
工場（安城第一工場）
受入
格納
集荷
製造
出荷
工場内の流れは動画で説明
運転手がフォークリフトで荷下ろし、
工場内（一時仮置き場）に運んでいく
１割ぐらい
9割ぐらい

## Slide 10
C
T403モノの流れ：データの流れ
A
仕入先
（約50社）
物流センター
（西尾東物流C）
B
D
工場（安城第一工場）
受入
格納
集荷
製造
出荷
運転手がフォークリフトで荷下ろし、
工場内に運んでいく
１割ぐらい
9割ぐらい
検収日時
印刷日時
入庫日時
出庫日時
回収日時
通過情報が取れているタイミング
検収日時
立体倉庫
（順立装置）
AGV
組立

## Slide 11
＜ありたい姿＞
工程スルーで通過情報を一元化し、モノの流れをリアルタイムで把握。リーンで安心な生産
1.見える化 … 在庫状態の正常/異常がすぐに分かり、在庫量が調整できる
2.分析する … 在庫量増減の原因が分かり、アクションが取れる
3.予兆/予測 … 1歩先の状況を予測し、最適な生産計画/指示が出せる
＜現状＞
順立装置を導入した結果、以下のような問題が発生しているが、原因がよく分かっていない
◇順立装置の在庫数が設計値に対して多かったり少なかったりする
→ 想定していない箱が順立装置内に存在する、過多が起こる ➡ 必要な箱が入らない
→ 必要な箱が順立装置内に存在しない、欠品が起こる ➡ 生産停止
（西尾東物流センターまで箱を取りに行くこともある）
◇順立装置前の一時仮置場から箱が溢れる
→ スペースの圧迫
課題１：全体像
＜課題（DS部に相談があった内容）＞
①順立装置の在庫数の増減/異常の原因特定
②在庫量の予測
まず①を実施しています
◇理由
・異常の原因が分からないと順立装置を
導入して本当にリーンで安心な生産を
実現できるか分からない
・モデルの検討や精度向上に必要
生産革新推進部の目指す姿
問題解決研修

## Slide 12
◇まず取り組む課題
在庫過多（安定）の原因特定
課題２：詳細
小課題（異常の種類） | メモ | 対応有無
欠品 ・組付けでモノがない品番 ・順立装置にモノがない品番 | 生革部より、原因の8割が仕入先なので過多をやってほしい | ー
在庫過多（一時的） ・突発的に在庫数が設計値を 上回る品番 | 突発的な在庫過多は「一時仮置き場でモノが溢れる」を引き起こさない、そこまで関係がない | ー
在庫過多（安定） ・常に在庫数が設計値を上回る 品番 | 安定的な在庫過多が、「一時仮置き場でモノが溢れる」に繋がる | 着手

## Slide 13
◇考え方
実績LTが設計より短いと、モノが早く届き後工程で滞留 → 過多を引き起こす？
実績LTが設計より長いと、モノがその場で滞留 → 過多を引き起こす？
◇分析方法（実績LTと設計の差を見る）
❶LTの設計値と実績値を比較する
❷差があるところ、差がある品番などを特定する
❸なぜ差があるように見えるのか原因を調べる
要因分析の方法

## Slide 14
ビューイングの結果、出庫は設計値（基準）内。入庫は設計値とズレることがあったので、入庫側を中心に分析
→異常に見えていた（設計値とズレがあった）現象は、下記が原因だった
・昼勤夜勤の交代時間による入庫のタイミングの遅れ（一番の要因はこれだった）→ 滞留
・納入かんばん数が多いことによる作業の遅れ → 作業をやり切る前に次の便にモノが届く → 過多
・トラックの早着 → モノが早く入庫される → 過多
◇その他の結果
在庫の変動
└入庫
└入庫量
└予定と実績の納入数にズレがある → 在庫数が設計値を上回ったり下回ったりするとは限らない。その時の在庫数による
└便毎に納入量にばらつきがある → 朝は仕入先の納入が集中しているため荷量が多い
└次の便が届くまで入庫をやり切れていない → 前の便の入庫が次の便の後になることもある（順番の入れ替わりが発生）
└入庫のタイミング
└納入数が多い便ほど作業時間がのび入庫のタイミングが遅れる
└トラックの早着によって入庫のタイミングが早まる
└次の便が届くまで入庫をやり切れていない → 前の便の入庫が次の便の後になることもある（順番の入れ替わりが発生）
└出庫
└出庫量
└後工程補充のため、生産台数による
└出庫のタイミング
└後工程補充のため、AGVやロボットの状況（チョコ停）や生産状況（生産停止）による
データ分析の結果（緑がデータで確認したこと）
４便直後（夜勤前）の順立前

## Slide 15
明日（10/25）、全体の定例の場で今後の進め方について確認する予定
今後について
小課題（異常の種類） | メモ | 対応有無
欠品 ・組付けでモノがない品番 ・順立装置にモノがない品番 | 生革部より、原因の8割が仕入先なので過多をやってほしい | 後回し
在庫過多（一時的） ・突発的に在庫数が設計値を 上回る品番 | 突発的な在庫過多は「一時仮置き場でモノが溢れる」を引き起こさない | 後回し
在庫過多（安定） ・常に在庫数が設計値を上回る 品番 | 安定的な在庫過多が、「一時仮置き場でモノが溢れる」に繋がる | 着手
継続してこの分析を進めるのか？
（データがないのでこれ以上深く分析するのは厳しい。これが限界かもしれないです）
着手？
（一時的な過多を検出できてうれしいのか）

## Slide 16
◇結果
・お昼過ぎに納入されたものの8割は、入庫基準時間内に入庫できていない
→◇なぜ？
昼勤と夜勤の切り替わりの時間（17:30〜22:00）で入庫作業が行われていないから
（設計値超過分の約0.18日=4.3時間が昼勤夜勤の切り替わりの時間とほぼ一致）
→ 残業が無い場合、3便で届いたものは4便到着まで入庫されない
・すべての便で入庫作業を基準時間内でやり切れていない。
特に、納入（検収）されるかんばん数が多い時間帯ほど、入庫作業を基準時間内でやり切れていない傾向
→ かんばんが多いほどLTが伸びるか？次ページで詳細分析❶
入庫タイミングのズレを調べる（結果は赤文字、次ページの分析は青）
４便直後（夜勤前）の順立前
※9月データ、月～土曜の朝までに納入と回収があったかんばんを対象
検収日時範囲をもとにどの便に乗るか定義
深夜はLTが短い
その結果、これに繋がる？
0.15日=3.6H
次ページで詳細分析❷
工場到着時刻（計画）＋4.3Hの間を入庫基準滞留時間とする
入庫基準外は早着の場合も含まれる
夜勤昼勤の交代
は？
便間の間隔が短いのも要因？
Q. 設計値の差０が目標？
全体の設計超過率を0にする活動が目指すところ？
はい。
Q. 朝に納入する必要性？分散できないか？
第一工場の問題だけではない。分散の提案できるけど、簡単ではない。
安城第一のみはできる。他の工場の混載はむずかしい
→混載次第
Q. この分析このまま続ける？
分析データがない場合、終わる。
こういうデータがないとできないです、で終わる
todo
・絵で書く
・超過率をグラフに合わせる
・小数点切り上げ
検収日時範囲の開始時刻：
前の便の工場到着日時
検収日時範囲の終了時刻：
工場到着日時の１時間前

## Slide 17
数値上異常に見える現象の原因を一つ一つ
◇順立装置の在庫数が設計値に対して多かったり少なかったりする
→ 想定していない箱が順立装置内に存在する、過多が起こる
→ 必要な箱が順立装置内に存在しない、欠品が起こる
◇順立装置前の一時仮置場から箱が溢れる
→ スペースの圧迫（ここは設計値変更に伴う、かんばん数の低減で解消されている？）

## Slide 18
DS部の認識
３つの分析、中央値
検知するためにはその突発の要因
スケジュール

## Slide 19
◇分析
①入庫基準滞留時間を定義：工場到着予定時刻＋入庫作業時間
入庫作業時間 = 荷下ろし60分+一時仮置きから入庫200分=4.3H （参考：生革部さんの入庫変動原因調査より）
②各便で入庫基準滞留時間に入る割合と入らない割合を計算
◇入庫作業フロー
入庫タイミングのズレを調べる
トラック運転手がフォークリフトで荷下ろし、
一時仮置き場まで運んでおく

## Slide 20
◇結果
・お昼過ぎに納入されたものの8割は、入庫基準時間内に入庫できていない
→◇なぜ？
昼勤と夜勤の切り替わりの時間（17:30〜22:00）で入庫作業が行われていないから
（設計値超過分の約0.18日=4.3時間が昼勤夜勤の切り替わりの時間とほぼ一致）
→ 残業が無い場合、3便で届いたものは4便到着まで入庫されない
・すべての便で入庫作業を基準時間内でやり切れていない。
特に、納入（検収）されるかんばん数が多い時間帯ほど、入庫作業を基準時間内でやり切れていない傾向
→ かんばんが多いほどLTが伸びるか？次ページで詳細分析❶
入庫タイミングのズレを調べる（結果は赤文字、次ページの分析は青）
４便直後（夜勤前）の順立前
※9月データ、月～土曜の朝までに納入と回収があったかんばんを対象
検収日時範囲をもとにどの便に乗るか定義
深夜はLTが短い
その結果、これに繋がる？
0.15日=3.6H
次ページで詳細分析❷
工場到着時刻（計画）＋4.3Hの間を入庫基準滞留時間とする
入庫基準外は早着の場合も含まれる
夜勤昼勤の交代
は？
便間の間隔が短いのも要因？
Q. 設計値の差０が目標？
全体の設計超過率を0にする活動が目指すところ？
はい。
Q. 朝に納入する必要性？分散できないか？
第一工場の問題だけではない。分散の提案できるけど、簡単ではない。
安城第一のみはできる。他の工場の混載はむずかしい
→混載次第
Q. この分析このまま続ける？
分析データがない場合、終わる。
こういうデータがないとできないです、で終わる
todo
・絵で書く
・超過率をグラフに合わせる
・小数点切り上げ
検収日時範囲の開始時刻：
前の便の工場到着日時
検収日時範囲の終了時刻：
工場到着日時の１時間前

## Slide 21
◇調べたいこと
かんばん数が多いほどLTが伸びるか
◇分析方法
ある時間帯の“納入かんばん数”と“検収入庫LTの設計値超過率”の関係を調べる（除外：3便と4便）
詳細分析❶ （結果は赤文字、次ページの分析は青）
検収入庫LTの設計値超過率（品番毎）
ある時間帯の納入かんばん数（=検収日時範囲の検収かんばん数）
相関係数：0.37
9/12の1便：ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀなど部品が2日以上留置
◇結果
・かんばん数と作業時間はやや相関がある
・１便と2便は納入量にばらつきがある
→◇相関が高くない理由
・複雑に要因が絡んでいる → 次ページ検証
かんばん数
トラックの到着
入庫作業
LT
ネットワーク図イメージ
？？
この考えは安易。。

## Slide 22
◇目的
LTが伸びるのが、「トラックの遅れが原因なのか」それとも「入庫作業の遅れ」が原因なのかを調べる
かんばん数が多い
┠物流C内の搬送作業に時間がかかる → トラックが遅れる？
┗入庫作業に時間がかかる
◇分析方法
詳細分析❷
アイデア
入庫数の山がどこにあるかで早着遅着なのか判断する
黄色：工場到着日時前の１時間
青：入庫基準滞留時間
赤：入庫基準滞留時間外
入
庫
数

## Slide 23
◇結果
想定と異なる結果。便毎にピーク位置が違う（毎回
・1便と6便は工場到着日時の1時間前から1時間後までの入庫が多い。
→早着が多い？早着が多いため、LTが短くなっていた可能性がある
・4便と5便は工場到着日時の1-2時間後から入庫が多い。荷下ろしが1時間だとすると正常。
日付を入れてトラックの早着の実績が分かる
かんばんで割る
作業人数とロボットの力を見る

## Slide 24
トラック早着
入庫滞留時間
入庫滞留時間外
入庫早
入庫早
入庫早

## Slide 25
◇目的
・深夜はLTが短い理由
→要因が複雑に絡んでいるので
トラックの早着が原因か入庫作業が早いことが原因か特定する
詳細分析❷

## Slide 26
◇テーマ
かんばん数が多いほど、作業に時間がかかる（物流C内の搬送作業/工場内の入庫作業に時間がかかる）
◇結果
ある日ある便の”荷量”と”検収入庫LTの設計値超過率”の関係（除外：3便と4便）
詳細分析
検収入庫LTの設計値超過率
荷量（=検収日時範囲の検収かんばん数とする、荷量の推測値）
相関係数：0.37
9/12の1便：ﾜｲﾔﾘﾝｸﾞﾊｰﾈｽｺﾈｸﾀなど部品が2日以上留置
・一度に800箱以上届くと、設計値内で
入庫までやりきれない
→ ◇要因
①箱数を減らす
②ロボットの能力向上
③仕入先のダイヤを見直す
④西尾東のダイヤを見直す
◇相関が高くない理由
・別要因がある（投入の順番が決まっていない）
注意）
左の結果は、便分かれの可能性もある
例：トラックのキャパの問題で1便で運ばれるものが
1便と2便で運ばれるなど

## Slide 27
かんばん数が多いため、入庫作業に時間がかかる/入庫されず一時仮置場で留置（=設計値を超過する）
→ 欠品が起こりやすい
投入の順番が決まっていない
→ 優先すべき品番から投入できていない
いらない品番を入れて過多
いる品番を投入できずに欠品
影響分析

## Slide 28
 | 傾向 | 理由 | 影響
増加パターン | 納入数＜入庫数 | ？ | 
増加パターン | 日量数＜納入数 | ・計画よりも多い箱が納入されている | 
増加パターン | 日量数＞組立数 |  | 
減少パターン | 納入数＞入庫数 | ？ | 
減少パターン | 日量数＞納入数 | ・計画よりも少ない箱が納入されている | 

## Slide 29
 | 傾向 | 理由 | 影響
 | 納入数＜入庫数 | ？ | 
増加パターン | 日量数＜納入数 | ・計画よりも多い箱が納入されている |