## Slide 1
概要
特徴
まとめ（精度検証結果、現在の取り組み）
DS部より開発した技術の紹介

## Slide 2
かんばん通過実績やかんばん設計、生産台数などの社内データを集約し、
順立装置内の部品在庫の異常（上限越え、下限割れ）を分析する
データ集約
社内データの収集と統合
データ分析
在庫異常分析
結果の可視化
WEBアプリ
❶ 生産（多い or 少ない）
❷ かんばん（多い or 少ない）
❸ 納入（多い or 少ない）
❹ 格納遅れ or 異常入庫※
❺ 投入間口渋滞
9要因をランキング形式で出力
（取得可能なデータを踏まえて要因粒度を決定）

## Slide 3
在庫異常の定量化
異常原因の抽出
最適な遅れ時間の考慮
2. 特徴

## Slide 4
在庫の周期的な活動を踏まえて、異常度を定量化
2.1 在庫異常の定量化
課題
採用手法
Chart: 
| 25年4月4日10時 | 25年4月4日11時 | 25年4月4日12時 | 25年4月4日13時 | 25年4月4日14時 | 25年4月4日15時 | 25年4月4日16時 | 25年4月4日17時 | 25年4月4日18時
在庫数（いつもの値） | 5 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6
在庫数（実績） | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7
Chart: 
| 25年4月4日10時 | 25年4月4日11時 | 25年4月4日12時 | 25年4月4日13時 | 25年4月4日14時 | 25年4月4日15時 | 25年4月4日16時 | 25年4月4日17時 | 25年4月4日18時
在庫数（実績） | 4 | 4 | 3 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7
特徴
・のこぎり型の周期的な推移（急増→漸減→急増→漸減→・・）を示す
・時間帯ごとに特徴的な値を取るため、値の大小で異常は見えない
一般的には平均的な値に対するズレ（差分や比率）を見る
在庫の場合は、周期的な活動も考慮する必要がある
ある時間の在庫異常数
= ある時間の実績の在庫数 – ある時間のいつもの在庫数
※比率は、変動の均一性が確保されない。在庫数が少さいときわずかな変動が大きな変化として表現される
在庫水準の大小に依存しない方法が必要
※いつもの値は、外れ値の影響も考慮して中央値を採用
いつもより”7個少ない”が分かる
理由）在庫の周期的な活動を踏まえて、異常度を定量化できる

## Slide 5
品番特性（設計リードタイムなど）から、在庫異常に関係する情報を抽出
2.2 異常原因の抽出（例：格納遅れ）
課題
採用手法
格納遅れ：
・転送レーンで順番が入れ替わる
・軒先で放置されている
・部品置き場で滞留している
など
西尾東物流C
軒先
部品置き場
順立装置
西尾東物流C
軒先
部品置き場
順立装置
西尾東経由物は5時間程度で入庫される
納入予定時間から５時間経っても入庫がないものは、
どこかで滞留していると考えられる
LINKSの発注実績と自動ラックの入庫実績を組み合わせて、
「西尾東物流C～部品置き場の滞留かんばん数」を計算
下限割れの主要因は「格納遅れ」だが、直接データで取れていない
※検収タイムスタンプはリアルタイムでない（半直遅れもありえる）ので使用しない。LINKSの納入予定時間＋設計リードタイムから滞留かんばん数を計算する方法を採用
※直納はリードタイム1時間で判定
タイムスタンプ
生データは、直接見たい情報を表しているわけではない
理由）「いつもに対する遅れ」という本質的な情報を抽出できる
← タイムスタンプのみだと
分からない
アイシン工場
アイシン工場

## Slide 6
最適な遅れ時間を考慮して、在庫異常と異常原因を分析を行う
2.3 最適な遅れ時間の考慮
課題
採用手法
時間
今発生した
在庫異常は
数時間前の納入が
関係している
過去のかんばんが関係している
直近の生産状況が
関係している
原因と結果の間には時間差がある。要因毎の遅れ時間の考慮が必要
特徴
・遅れ時間は稼働時間（残業有無、休日出勤）によって変動する
例：普段23時に入庫があるものは、残業状況によって、
20時に入庫されることがある
時間
今発生した
在庫異常は
数時間前の納入が
関係している
過去のかんばんが関係している
直近の生産状況が
関係している
設計＋稼働時間を踏まえて、時間遅れを探索して決定
（遅れ時間が変わる）
過去
過去
最適な時間遅れは、相関をもとに決める
相関はノイズに強い順位相関を採用
稼働時間によってズレる
稼働時間によってズレる
稼働時間によってズレる
探索範囲
稼働時間を踏まえて
最適な遅れ時間を推定
探索範囲
探索範囲
決定木モデル＋SHAP値

## Slide 7
精度検証結果、現在の取り組み
まとめ
機械学習（SHAP値）
機械学習（SHAP値）＋ 改良
■問題
・常識的におかしい結果が生じている
生産数が少ないのに、生産増と判断される、
データ的にはいつもの値と差がないが、在庫増になっている
■理由
・SHAP値は機械学習モデルの中の解釈を表現したものであり、
必ずしも人間の常識とは一致しない場合がある
■現在の取り組み
・常識的におかしい結果はルールベースで除外していく
・データに問題がないか確認
（Drsumの計算は入出庫が多いと、不具合がある
DXPF部さんに確認頂いている）
■見込み効果
・異常な結果の除外により、上限越えの精度が7〜8割に改善
は除外する