## Slide 1
【個人OAPCを利用する方】環境設定（初回のみ）
①○○にある○○を○○にダウンロードしてください
②○○にある○○を○○にダウンロードしてください

## Slide 2
ある時点の在庫異常の原因を以下9要因で分解し、寄与度を算出します
概要
# | 要因 | 内容
1 | 過去かんばんが多い | 過去のかんばんの残り※1が多い
2 | 過去かんばんが少ない | 過去のかんばんの残り※1が少ない
3 | 納入が多い | 発注かんばん数※2が多い
4 | 納入が少ない | 発注かんばん数※2が少ない
5 | 生産が多い | 流動機種の生産数※3が多い
6 | 生産が少ない | 流動機種の生産数※3が少ない
7 | 西尾東BC～部品置き場の滞留かんばん数が多い | 入庫予定時間になっても入庫されていないかんばんの数が多い
8 | 入庫予定時間外の入庫かんばん数が多い | 入庫予定時間外の入庫かんばん数が多い 例えば、滞留していたものが入庫されたなど
9 | 投入間口が渋滞して入庫できない | いずれかの間口が一杯で投入間口が渋滞し、入庫できない
※1 過去のかんばん使用数に基づくもので、在庫の状態にじわじわと影響を与える「長期的な累積要因」
入庫予定より過去のかんばんを参照するため、在庫に即時的な影響は与えないが、ベースラインを上下させる累積的な働きを持つ
※2 発注取り消し分を削除した納入予定かんばん数。納入予定かんばん数は納入入庫LT時間分未来に進めると、
入庫予定かんばん数になるため、在庫数に即時的な影響を与える「瞬間的な変動要因」として考えることができる
※3 ある構成品番に対応する全生産機種の合計生産台数

## Slide 3
ある時点の在庫数は、直前の状況だけで決まるわけではありません。過去のかんばんの使用枚数や生産の変動など時間をかけて積み重なった影響が反映されて形成されています。
そのため、在庫異常の原因を分析する際には、異常が発生した瞬間だけに注目するのではなく、それ以前のかんばんの使用履歴や生産状況の変動など、時間を遡って状況を把握することが必要になります。
具体的には、各要因が在庫数という結果に対してどのように寄与するのか、どのような時間差で寄与するのかを整理すること必要です。
【参考】在庫異常分析の考え方
時間
4月17日 15時 2箱
Q. 例として、4月17日15時の在庫がどのように形成されているか考えます
部品在庫には一定のサイクル（納入サイクル）があり、
時間に応じて「いつもの在庫数（典型値）」が
決まってくる傾向があります。
そこで、4月17日15時の在庫は、
15時のいつもの在庫をベースラインで持つと仮定します
A. 4月17日15時の在庫 ＝ 15時のいつもの在庫（ベースライン） + 4月17日15時時点の入庫予定かんばん数 + 4月17日15時時点の設計外の入庫かんばん数 + 過去かんばん枚数
- 4月17日15時時点の滞留かんばん数
その時点の部品置き場の滞留かんばん数が多いほど減ります
生産数が多いほど減ります
在庫に対する影響を正しく捉えるには、ある程度の時間幅を持った視点で状況を見ることが重要です
投入間口が一杯なら入庫できないので減るはずです
各要因に大きな変化がなければ、在庫はベースラインで説明できます。ただ実際には日々変動があるため、それらを反映した分析が求められます。
4月17日15時の入庫予定に対応する納入数が多いほど増えます
納入入庫LTは品番によって異なるため、この時間差を考慮した分析が重要です。
過去の発注数が使用数より多いと、
過去のかんばんが残存するため、在庫が多くなりがちです。長期過去要因として効いてくるはずです。
設計外の入庫数が多いほど増えます
例えば、ベースラインが6箱だとすると、
実績2箱の場合、いつもより4箱少ないです。
いつもより4箱少ないことを説明する必要があるため、
変動要因を盛り込みます
在庫の構造を理解し、説明をしやすくするために、
ベースラインと変動要因に分ける
入庫予定で説明がつかない謎の入庫
短期過去
中期過去
長期過去

## Slide 4
現在の工場内の在庫数（順立装置+部品置き場などの合計在庫）と発注実績、生産計画（日量数）から、在庫があと何時間持つかを自動で計算します。
概要
未来の工場内の在庫数 ＝ ある時点の工場内の在庫数 ＋ ある時点の入庫予定数 – ある時点の出庫予定数
ある時点の在庫
システムに入力して頂く必要があります
箱換算：箱の数
部品換算：部品の数
IN情報
LINKSの発注実績から納入予定かんばん数を求め、所定のリードタイム※を考慮して、入庫予定かんばん数を計算し、加算していきます
※仕入先ダイヤエクセルの納入(LT)列
箱換算：かんばん数
部品換算：かんばん数×収容数
OUT情報
Activeの日量数を15分単位に変換し、稼働時間中、減算していきます。
箱換算：日量数/収容数
部品換算：日量数
箱換算 or 部品換算の結果が出力されます
時間粒度：15分単位

## Slide 5
現在の在庫数（順立装置内の在庫）と発注実績、生産計画（日量数）をもとに、未来の在庫推移を自動で計算します。将来的に在庫が上限を超える、下限を割る、欠品するといったリスクを事前に察知することができます。
概要
未来の順立内の在庫数 ＝ ある時点の順立内の在庫数 ＋ ある時点の入庫予定数 – ある時点の出庫予定数
ある時点の在庫
ある時点の順立装置の在庫数
IN情報
LINKSの発注実績から納入予定かんばん数を求め、所定のリードタイム※を考慮して、入庫予定かんばん数を計算し、加算していきます
※仕入先ダイヤエクセルの納入(LT)列
箱換算：かんばん数
OUT情報
Activeの日量数を1時間単位に変換し、稼働時間中、減算していきます。
箱換算：日量数/収容数
箱換算で結果が出力されます
時間粒度：1時間単位
上限下限

## Slide 6
入庫予定かんばん数は納入予定かんばん数＋○○時間で計算しています。
○○時間は仕入先ダイヤエクセルの○○列の数値を採用しています。
入庫予定時間の設定
LINKSの発注実績
仕入先ダイヤエクセル
納入予定かんばん数
入庫予定かんばん数
納入日、納入便
納入便、納入予定時間
納入LT

## Slide 7
不具合QA、在庫リミット計算
# | エラー | 解決策
1 |  | ステップを順番に実行ください